И з в е щ е н и е

о проведении открытого запроса предложений в 2021 году

В целях возможного взаимовыгодного сотрудничества, просим Вас представить коммерческое предложение на оказание услуг в 2021 году:

Лот № 1 – Проведение технического освидетельствования, экспертизы промышленной безопасности технических устройств:

1.1 Проведение технического освидетельствования технических устройств (сосудов, трубопроводов пара и горячей воды):

1.1.1 В количестве 276 единиц (ОАО «СНХЗ»);

1.1.2 В количестве 161 единицы (ОАО «Синтез-Каучук»).

Визуально-измерительный контроль осуществляется специалистами специализированной организации Исполнителя, уполномоченной для проведения технического освидетельствования оборудования, работающего под избыточным давлением.

1.2 Проведение экспертизы промышленной безопасности сосудов, работающих под избыточным давлением, с давлением до 0,07 МПа, под налив и вакуумом:

1.2.1 В количестве 278 единиц (ОАО «СНХЗ»);

1.2.2 В количестве 146 единиц (ОАО «Синтез-Каучук»).

Визуально-измерительный контроль осуществляется специалистами Э-7-ТУ, Э-7-ЗС первой категории организации Исполнителя. Инструментальное исследование объектов осуществляется Заказчиком, по договору оказания услуг с лабораторией ООО «НефтеХимДиагностика», свидетельство об аттестации от 08.11.2016 № 52А112168, свидетельство об аккредитации от 08.06.2016 №ИЛ/ЛРИ-00336.

1.3 Проведение экспертизы промышленной безопасности насосных, компрессорных агрегатов:

1.3.1 насосно-компрессорного оборудования в количестве 210 единиц (ОАО «СНХЗ»);

1.3.2 насосно-компрессорного оборудования в количестве 189 единиц (в том числе 22 компрессора и 167 насосов) (ОАО «Синтез-Каучук»).

Визуально-измерительный контроль осуществляется специалистами Э-7-ТУ первой категории организации Исполнителя. Инструментальное исследование объектов осуществляется Заказчиком, по договору оказания услуг с лабораторией ООО «НефтеХимДиагностика», свидетельство об аттестации от 08.11.2016 №52А112168, свидетельство об аккредитации от 08.06.2016 № ИЛ/ЛРИ-00336.

1.4 Проведение экспертизы промышленной безопасности вентиляторов вентиляционных установок:

1.4.1 В количестве 40 единиц (ОАО «СНХЗ»);

1.4.2 В количестве 12 единиц (ОАО «Синтез-Каучук»).

Визуально-измерительный контроль осуществляется специалистами Э-7-ТУ первой категории организации Исполнителя. Инструментальное исследование объектов осуществляется Заказчиком, по договору оказания услуг с лабораторией ООО «НефтеХимДиагностика», свидетельство об аттестации от 08.11.2016 №52А112168, свидетельство об аккредитации от 08.06.2016 № ИЛ/ЛРИ-00336.

1.5 Проведение экспертизы промышленной безопасности паровых котлов в количестве 1 единицы (ОАО «Синтез-Каучук», ОПО «Сеть газопотребления»)

Визуально-измерительный контроль осуществляется специалистами специализированной организации Исполнителя, уполномоченной для проведения технического освидетельствования оборудования, работающего под избыточным давлением. Инструментальное исследование объектов осуществляется Заказчиком, по договору оказания услуг с лабораторией ООО «НефтеХимДиагностика», свидетельство об аттестации от 08.11.2016 № 52А112168, свидетельство об аккредитации от 08.06.2016 № ИЛ/ЛРИ-00336. Экспертиза промышленной безопасности осуществляется специалистами Э-12-ТУ, Э-11-ТУ третьей категории организации Исполнителя.

1.6 Восстановление паспорта технического устройства (сосуда), с проведением экспертизы промышленной безопасности (при необходимости):

1.6.1 В количестве 5 единиц (ОАО «СНХЗ»);

1.6.2 В количестве 3 единиц (ОАО «Синтез-Каучук»).

Визуально-измерительный контроль осуществляется специалистами специализированной организации Исполнителя, уполномоченной для проведения технического освидетельствования оборудования, работающего под избыточным давлением. Инструментальное исследование объектов осуществляется Заказчиком, по договору оказания услуг с лабораторией ООО «НефтеХимДиагностика», свидетельство об аттестации от 08.11.2016 № 52А112168, свидетельство об аккредитации от 08.06.2016 № ИЛ/ЛРИ-00336. Экспертиза промышленной безопасности осуществляется специалистами Э-7-ТУ, Э-7-ЗС первой категории организации Исполнителя

Услуга по сопровождению внесения в реестр заключений ЭПБ в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора осуществляется за счёт экспертной организации и входит в срок оказания услуги.

Лот № 2 – Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств

2.1 Проведение экспертизы промышленной безопасности трубопроводов (технологических, транспортировки пара и горячей воды, газопроводов):

2.1.1 В количестве 83 единиц (ОАО «СНХЗ»);

2.1.2 В количестве 28 единиц (ОАО «Синтез-Каучук»).

Визуально-измерительный контроль технологических трубопроводов осуществляется специалистами Э-7-ТУ, Э-7-ЗС первой категории организации Исполнителя. Инструментальное исследование объектов осуществляется Заказчиком, по договору оказания услуг с лабораторией ООО «НефтеХимДиагностика», свидетельство об аттестации от 08.11.2016 № 52А112168, свидетельство об аккредитации от 08.06.2016 №ИЛ/ЛРИ-00336.

Визуально-измерительный контроль трубопроводов транспортировки пара и горячей воды, осуществляется специалистами Э-12-ТУ, Э-12-ЗС первой категории организации исполнителя, паропроводов в помещении котельной Э-12-ТУ, Э-12-ЗС третьей категории организации Исполнителя. Инструментальное исследование объектов осуществляется Заказчиком, по договору оказания услуг с лабораторией ООО «НефтеХимДиагностика», свидетельство об аттестации от 08.11.2016 № 52А112168, свидетельство об аккредитации от 08.06.2016 № ИЛ/ЛРИ-00336.

Визуально-измерительный контроль газопроводов осуществляется специалистами Э-11-ТУ, Э-11-ЗС третьей категории организации Исполнителя. Инструментальное исследование объектов осуществляется Заказчиком, по договору оказания услуг с лабораторией ООО «НефтеХимДиагностика», свидетельство об аттестации от 08.11.2016 № 52А112168, свидетельство об аккредитации от 08.06.2016 №ИЛ/ЛРИ-00336.

2.2 Проведение экспертизы промышленной безопасности колонн распылительной сушки в количестве 2 единиц (ОАО «Синтез-Каучук», ОПО «Сеть газопотребления»)

| № п/п | Цех | Наименование | Площадь, м2 | Строительный объём, м3 | Материал | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | И-11 | Колонна распределительной сушки (КРС) поз. 35/1 | Ø = 5,0 м Н = 35,2 м | 500 | Кирпичная кладки - огнеупорный красный кирпич; оборудована панельными горелками в количестве 25 шт.; Траб - до 700ᶿС, Рсушки – атм. | 1964 |
| 2 | И-11 | Колонна распределительной сушки (КРС) поз. 35/2 | Ø = 5,0 м Н = 35,2 м | 500 | Кирпичная кладки - огнеупорный красный кирпич; оборудована панельными горелками в количестве 25 шт.; Траб - до 700ᶿС, Рсушки – атм. | 1964 |

Визуально-измерительный контроль осуществляется специалистами Э-11-ТУ, Э-11-ЗС третьей категории организации Исполнителя. Инструментальное исследование строительных конструкций колонн осуществляется специалистами Э-11-ЗС третьей категории организации Исполнителя.

Услуга по сопровождению внесения в реестр заключений ЭПБ в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора осуществляется за счёт экспертной организации и входит в срок оказания услуги.

Лот № 3 - Проведение экспертизы промышленной безопасности, техническое диагностирование подъемных сооружений, комплексное обследованием рельсовых путей

3.1 Проведение экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений, (подъемные сооружения мостового типа) в количестве 1 единицы (ОАО «СНХЗ»):

| № п/п | Место установки грузоподъемного механизма | Название грузоподъемного механизма | Грузоподъемность - номинальная/ разрешенная, тн | Высота подъема/ длина пути/ длина пролета, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Складской цех здание Р-30 | Кран мостовой электрический зав.№ 299, рег. № 67945 (г. Комсомольск на Амуре ДАО «ПОДМА», 1995) | 12,5/10,0 | Н = 10 м L = 120 м В = 12,0 м |

Визуально-измерительный контроль, инструментальное исследование осуществляется специалистом Э-14.4-ТУ первой категории организации Исполнителя.

Услуга по сопровождению внесения в реестр заключений ЭПБ в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора осуществляется за счёт экспертной организации и входит в срок оказания услуги.

3.2.1 Техническое диагностирование подъемных сооружений, (подъемные сооружения мостового типа) в количестве 10 единиц (ОАО «СНХЗ»):

| № п/п | Место установки грузоподъемного механизма | Название грузоподъемного механизма | Грузоподъемность - номинальная/ разрешенная, тн | Высота подъема/ длина пути/ длина пролета, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цех ЦЗЛ | Электротельфер зав. № 256293; (Тельферостроительный комбинат «Подем», Болгария, г. Габрово, 1982 г.) | 1,0/1,0 | Н = 12 м L = 22,0 м |
| 2 | Цех Н-13 Здание С-54 | Кран мостовой зав. № 21846; (Красногвардейский крановый завод, 1979 г.) | 3,2/3,2 | Н = 4.0 м L = 6,0 м В = 4,5 м |
| 3 | Цех Н-1-1а-12 Здание насосной отд. Н-12 | Кран-балка зав. № 7459; (Свердловский СНХ, 1962 г.) | 1,0/1,0 | Н = 6,0 м L = 42,0 м В = 6.0 м |
| 4 | Цех Д-4-8-10; Здание малой насосной отд. Д-10 | Кран-балка зав. № 23255; (Красногвардейский крановый завод, 1963 г.) | 2,0/2,0 | Н = 6,0 м L = 25,0 м В = 3,5 м |
| 5 | Цех Д-4-8-10; Здание большой насосной отд. Д-10 | Кран-балка зав. № 8284; (Красногвардейский крановый завод, 1970 г.) | 3,0/3,0 | Н = 3,5 м L = 30,0 м В = 3,5 м |
| 6 | Цех Д-4-8-10; Здание отд. Д-10 | Элетротельфер зав. № 0066; (Красногвардейский крановый завод, 1971 г.) | 4,0/4,0 | Н = 3,0 м L = 10,0 м |
| 7 | Цех Ж-7-7а-7б | Кран однобалочный зав. № 088; (Красногвардейский крановый завод, 1974 г.) | 5,0/5,0 | Н = 8,0 м L = 120,0 м В = 16,5 м |
| 8 | Цех Н-4-5 | Кран мостовой зав. № 044; (Красногвардейский крановый завод, 1961 г.) | 5,0/5,0 | Н = 12,0 м L = 42,0 м В = 16,5 м |
| 9 | Цех Н-13-14; Основной производственный корпус | Электроталь передвижная зав. № 6973-24; (г. Фрунзе п/я В-8843, 1988 г.) | 2,0/2,0 | Н = 24,0 м L = 22,0 м |
| 10 | Цех Д-5-6 Компрессорный зал отд. Д-3 | Кран мостовой ручной зав. № Д-12-605; (Красногвардейский крановый завод, 1974 г.) | 12,5/12,5 | Н = 12,0 м L = 54,0 м В = 13,5 м |

3.2.2 Техническое диагностирование подъемных сооружений подъемных сооружений, (подъемные сооружения мостового типа) в количестве 9 единиц (ОАО «Синтез-Каучук»):

| № п/п | Место установки грузоподъемного механизма | Название грузоподъемного механизма | Грузоподъемность - номинальная/ разрешенная, тн | Высота подъема/ длина пути/ длина пролета, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цех И-7-10; компрессорный зал отд. И-7 | Кран мостовой ручной зав. № Д-0011; (Красногвардейский крановый завод, 1963 г.) | 10,0/5,0 | Н = 8,0 м L = 48,0 м В = 16,0 м |
| 2 | Цех ИП-2-6; Наружная установка, реакторного блока отд. ИП-6 | Таль электрическая передвижная зав.№ 807; (Харьковский завод подъемно-транспортного оборудования, 1977 г.) | 5,0/4,0 | Н = 30,0 м L = 95,0 м В = 0,0 м |
| 3 | Цех ИП-2-6; Наружная установка, скрубберный блок отд. ИП-6 | Таль электрическая передвижная зав.№ 808; (Харьковский завод подъемно-транспортного оборудования, 1977 г.) | 5,0/5,0 | Н = 20,0 м L = 105,0 м В = 0,0 м |
| 4 | Цех И-5в; Наружная установка № 5 | Кран - балка электрическая зав. № 0021; (Тельферостроительный комбинат «Подем», Болгария, г. Габрово, 1995 г.) | 5,0/5,0 | Н = 6,0 м L = 30,0 м В = 3,0 м |
| 5 | Цех ПМЦК; Здание отд. Ж-8-9 | Кран мостовой зав.№ 0492; (Красногвардейский крановый завод, 1966 г.) | 5,0/5,0 | Н = 5,0 м L = 30,0 м В = 10,0 м |
| 6 | Цех ПМЦК; Компрессорный зал отд. Р-10/2 | Кран мостовой зав.№ Д-12,5-192; (Волжский крановый завод, г. Чебоксары, 1979 г.) | 8,0/8,0 | Н = 8,0 м L = 18,0 м В = 20,0 м |
| 7 | Цех ПМЦК; Компрессорный зал отд. Р-10/1 | Электротельфер зав. № 186; (Харьковский завод подъемно-транспортного оборудования, 1989г.) | 5,0/5,0 | Н = 8,0 м L = 36,0 м В = 0,0 м |
| 8 | Цех сырья №2; Компрессорный зал отд. И-1а | Кран ручной подвесной однобалочный зав. № 23419"В"; (Красногвардейский крановый завод, 1978 г.) | 5,0/5,0 | Н = 0,0 м L = 12,0 м В = 9,0 м |
| 9 | Цех сырья №2; Открытая насосная отд. И-1а | Кран ручной подвесной однобалочный зав.№ 23352"В"; (Красногвардейский крановый завод, 1978 г.) | 5,0/5,0 | Н = 0,0 м L = 29,0 м В = 9,0 м |

Визуально-измерительный контроль, инструментальное исследование осуществляется специалистами Э-14.4-ТУ, Э-14.4-ЗС первой категории организации Исполнителя. По результатам технического диагностирования ПС, выдается заключение о фактическом состоянии и возможности дальнейшей эксплуатации на каждую единицу.

3.3.1 Комплексное обследованием рельсовых путей подъемных сооружений подъемных сооружений, в количестве 11 единиц (ОАО «СНХЗ»):

| № п/п | Место установки грузоподъемного механизма | Название грузоподъемного механизма | Грузоподъемность - номинальная/ разрешенная, тн | Высота подъема/ длина пути/ длина пролета, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Складской цех здание Р-30 | Кран мостовой электрический зав.№ 299, рег. № 67945 (г. Комсомольск на Амуре ДАО «ПОДМА», 1995) | 12,5/10,0 | Н = 10 м L = 120 м В = 12,0 м |
| 2 | Цех ЦЗЛ | Электротельфер зав. № 256293; (Тельферостроительный комбинат «Подем», Болгария, г. Габрово, 1982 г.) | 1,0/1,0 | Н = 12 м L = 22,0 м |
| 3 | Цех Н-13 Здание С-54 | Кран мостовой зав. № 21846; (Красногвардейский крановый завод, 1979 г.) | 3,2/3,2 | Н = 4.0 м L = 6,0 м В = 4,5 м |
| 4 | Цех Н-1-1а-12 Здание насосной отд. Н-12 | Кран-балка зав. № 7459; (Свердловский СНХ, 1962 г.) | 1,0/1,0 | Н = 6,0 м L = 42,0 м В = 6.0 м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Цех Д-4-8-10; Здание малой насосной отд. Д-10 | Кран-балка зав. № 23255; (Красногвардейский крановый завод, 1963 г.) | 2,0/2,0 | Н = 6,0 м L = 25,0 м В = 3,5 м |
| 6 | Цех Д-4-8-10; Здание большой насосной отд. Д-10 | Кран-балка зав. № 8284; (Красногвардейский крановый завод, 1970 г.) | 3,0/3,0 | Н = 3,5 м L = 30,0 м В = 3,5 м |
| 7 | Цех Д-4-8-10; Здание отд. Д-10 | Элетротельфер зав. № 0066; (Красногвардейский крановый завод, 1971 г.) | 4,0/4,0 | Н = 3,0 м L = 10,0 м |
| 8 | Цех Ж-7-7а-7б | Кран однобалочный зав. № 088; (Красногвардейский крановый завод, 1974 г.) | 5,0/5,0 | Н = 8,0 м L = 120,0 м В = 16,5 м |
| 9 | Цех Н-4-5 | Кран мостовой зав. № 044; (Красногвардейский крановый завод, 1961 г.) | 5,0/5,0 | Н = 12,0 м L = 42,0 м В = 16,5 м |
| 10 | Цех Н-13-14; Основной производственный корпус | Электроталь передвижная зав. № 6973-24; (г. Фрунзе п/я В-8843, 1988 г.) | 2,0/2,0 | Н = 24,0 м L = 22,0 м |
| 11 | Цех Д-5-6 Компрессорный зал отд. Д-3 | Кран мостовой ручной зав. № Д-12-605; (Красногвардейский крановый завод, 1974 г.) | 12,5/12,5 | Н = 12,0 м L = 54,0 м В = 13,5 м |

3.3.2 Комплексное обследованием рельсовых путей подъемных сооружений, в количестве 9 единиц (ОАО «Синтез-Каучук»):

| № п/п | Место установки грузоподъемного механизма | Название грузоподъемного механизма | Грузоподъемность - номинальная/ разрешенная, тн | Высота подъема/ длина пути/ длина пролета, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цех И-7-10; компрессорный зал отд. И-7 | Кран мостовой ручной зав. № Д-0011; (Красногвардейский крановый завод, 1963 г.) | 10,0/5,0 | Н = 8,0 м L = 48,0 м В = 16,0 м |
| 2 | Цех ИП-2-6; Наружная установка, реакторного блока отд. ИП-6 | Таль электрическая передвижная зав.№ 807; (Харьковский завод подъемно-транспортного оборудования, 1977 г.) | 5,0/4,0 | Н = 30,0 м L = 95,0 м В = 0,0 м |
| 3 | Цех ИП-2-6; Наружная установка, скрубберный блок отд. ИП-6 | Таль электрическая передвижная зав.№ 808; (Харьковский завод подъемно-транспортного оборудования, 1977 г.) | 5,0/5,0 | Н = 20,0 м L = 105,0 м В = 0,0 м |
| 4 | Цех И-5в; Наружная установка № 5 | Кран - балка электрическая зав. № 0021; (Тельферостроительный комбинат «Подем», Болгария, г. Габрово, 1995 г.) | 5,0/5,0 | Н = 6,0 м L = 30,0 м В = 3,0 м |
| 5 | Цех ПМЦК; Здание отд. Ж-8-9 | Кран мостовой зав.№ 0492; (Красногвардейский крановый завод, 1966 г.) | 5,0/5,0 | Н = 5,0 м L = 30,0 м В = 10,0 м |
| 6 | Цех ПМЦК; Компрессорный зал отд. Р-10/2 | Кран мостовой зав.№ Д-12,5-192; (Волжский крановый завод, г. Чебоксары, 1979 г.) | 8,0/8,0 | Н = 8,0 м L = 18,0 м В = 20,0 м |
| 7 | Цех ПМЦК; Компрессорный зал отд. Р-10/1 | Электротельфер зав. № 186; (Харьковский завод подъемно-транспортного оборудования, 1989г.) | 5,0/5,0 | Н = 8,0 м L = 36,0 м В = 0 м |
| 8 | Цех сырья №2; Компрессорный зал отд. И-1а | Кран ручной подвесной однобалочный зав. № 23419"В"; (Красногвардейский крановый завод, 1978 г.) | 5,0/5,0 | Н = 0,0 м L = 12,0 м В = 9,0 м |
| 9 | Цех сырья №2; Открытая насосная отд. И-1а | Кран ручной подвесной однобалочный зав.№ 23352"В"; (Красногвардейский крановый завод, 1978 г.) | 5,0/5,0 | Н = 0,0 м L = 29,0 м В = 9,0 м |

Проведение геодезической съёмки рельсовых путей подъёмных сооружений (с составлением отчета о техническом состоянии, выдается специалистом организации участником СРО на выполнение работ по инженерным изысканиям с допуском на особо сложные, опасные производственные объекты).

3.3.3 Техническое освидетельствование лифтов в количестве 3 единиц (ОАО «Синтез-Каучук»):

| № | Место установки лифта | Регистрационный, заводской номер | Дата ввода | Тип, модель лифта | V, м/с | г/п, (кг) | Число остановок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цех И-11 здание И-11 | рег. № 38504 зав. № 2838. | 01.12.1966 | Лифт грузовой, Карачаровский механический завод | 0,5 – 0,125 | 2000 | 4 |
| 2 | Цех И-11 здание И-11а | рег. № 42177 зав. № 469 | 25.10.1967 | Лифт грузовой, завод «Строммашина», г. Свердловск | 0,5 – 0,125 | 2000 | 4 |
| 3 | Цех И-11 здание Д-11 | рег. № 24205 зав. № 369. | 31.05.1973 | Лифт грузовой, завод «СоюзЛифт» г. Щербинка | 0,25 – 0,06 | 1000 | 4 |

Лот № 4 - Проведение экспертизы промышленной безопасности, обследования и оценка технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений

4.1 Проведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций зданий и сооружений в количестве 9 единиц (ОАО «СНХЗ»).

| № п/п | Цех | Наименование | Площадь, м2 | Строительный объём, м3 | Материал | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д-4-8-10 | Производственное здание Д-8 | 2994,6 | 21844 | Стены - кирпичные, фермы, колонны, плиты перекрытия и покрытия - железобетонные | 1959 |
| 2 | Д-4-8-10 | Наружная установка Д-10 | 792 | 13860 | Конструкции - железобетонные, монолит, металлические | 1959 |
| 3 | Д-4-8-10 | Сооружение наружной установки отд. Д-8 | 267 | 3188 | Конструкции - железобетонные, металлические | 1959 |
| 4 | Е-2 | Здание производственного корпуса цеха Е-2 | 5661 | 106705 | Стены - кирпичные, фермы, колонны, плиты перекрытия и покрытия - железобетонные и монолитные | 1959 |
| 5 | Н-2-3-7 | Наружная установка отд. Н-2 | 540 | 6480 | Железобетонные, металлические конструкции | 1961 |
| 6 | Н-2-3-7 | Производственное здание отд. Н-3 (насосная) | 1008 | 7056 | Красный кирпич | 1961 |
| 7 | Н-2-3-7 | Производственное здание отд. Н-7 | 1800 | 12600 |  | 1961 |
| 8 | Н-2-3-7 | Здание водоподготовки | 270 | 2160 | Красный кирпич | 1973 |
| 9 | Н-2-3-7 | Здание котельной отд. Н-2 | 90 | 540 | Металлические конструкции | 2007 |

4.2 Проведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций зданий и сооружений в количестве 10 единиц (ОАО «Синтез-Каучук»).

| № п/п | Цех | Наименование | Площадь, м2 | Строительный объём, м3 | Материал | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | И-2 | Дымовая труба № 1 отд. № 1 | Ø = 2,0 м Н = 35,0 м | - | Фундаменты – железобетонные монолитные, ствол – из красного кирпича, футеровка – из шамотного кирпича | 1968 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | И-2 | Дымовая труба № 5 установки № 2 | Ø = 2,3 м Н = 50 м | - | Фундаменты – железобетонные монолитные, ствол – из красного кирпича, футеровка – из шамотного кирпича | 1979 |
| 3 | И-2 | Дымовая труба № 2 отд. № 2 | Ø = 2,3 м Н = 50 м | - | Фундаменты – железобетонные монолитные, ствол – из красного кирпича, футеровка – из шамотного кирпича | 1979 |
| 4 | И-7-10 | Наружная установка над зданием И-7 | 855 | 4800 | Конструкции - железобетонные, монолит, металлические | 1968 |
| 5 | И-7-10 | Наружная установка № 2 отд. И-7 | 576 | 12155 | Железобетонные, металлические конструкции | 1979 |
| 6 | И-7-10 | Дымовая труба | Ø = 1,78 м H = 50,0 м | - | Фундаменты – железобетонные монолитные, ствол – из красного кирпича, футеровка – из шамотного кирпича | 1968 |
| 7 | И-7-10 | Наружная установка № 1 отд. ИП-10 | 1596 | 20748 | Железобетонные, металлические конструкции | 1978 |
| 8 | ТИБА | Дымовая труба печей поз. 460, 10 | Ø = 2,3 м H = 35,0 м | - | Фундаменты – железобетонные монолитные, ствол – из красного кирпича | 1966 |
| 9 | ТИБА | Дымовая труба печей поз. 1, 26 | Ø = 3,66 м H = 40,0 м | - | Фундаменты – железобетонные монолитные, ствол – из кирпича | 1974 |
| 10 | ПМЦК | Технологическая эстакада | L = 29,4 км | - | Железобетонные, металлические опоры | 1959 |

Визуально-измерительный контроль, инструментальное исследование осуществляется специалистами Э-7-ЗС первой категории организации Исполнителя. По результатам обследования выдаются рекомендации по проведению восстановительного ремонта.

Услуга по сопровождению внесения в реестр заключений ЭПБ в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора осуществляется за счёт экспертной организации и входит в срок оказания услуги.

4.3 Проведение обследования и оценка технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений в количестве 5 ед. (ОАО «Синтез-Каучук»)

| № п/п | Цех | Наименование | Площадь, м2 | Строительный объём, м3 | Материал | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭиРЭ | Здание подстанции Л-51 | 267 | 983 | Фундаменты – бетонные; стены, перегородки - кирпичные. | 1977 |
| 2 | ЭиРЭ | Здание подстанции Л-52, Л-53 | 902 | 9832 | Фундаменты – бетонные; стены, перегородки - кирпичные. | 1974 |
| 3 | ЭиРЭ | Здание подстанции Л-54 | 355 | 1418 | Фундаменты – бетонные; стены, перегородки - кирпичные | 1977 |
| 4 | ЭиРЭ | Здание подстанции Л-89 | 229,5 | 983 | Фундаменты – бетонные; стены, перегородки - кирпичные | 1978 |
| 5 | ОТК | Здание Ж-21 | 1874 | 37484 | Стены – стеновые панели, колонны, плиты перекрытия и покрытия - железобетонные и монолитные | 1973 |

Визуально-измерительный контроль, инструментальное исследование строительных конструкций осуществляется специалистами Э-7-ЗС первой категории организации Исполнителя. По результатам обследования выдаются заключения о техническом состоянии зданий и рекомендации по проведению восстановительного ремонта.

Лот № 5 – Геодезическая съёмка строительных конструкций и сооружений

5.1 Геодезическая съемка опорных конструкций шаровых резервуаров (V = 600v3) в количестве 3 единиц (ОАО «СНХЗ»).

5.2 Геодезическая съемка дымовых труб в количестве 11 единиц (ОАО «Синтез-Каучук»).

| № п/п | Цех | Объект | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | И-2 | Дымовая труба № 1 отд.№ 2 | 50 |
| 2 | И-2 | Дымовая труба № 3 отд.№ 2 | 50 |
| 3 | И-2 | Дымовая труба № 4 отд. № 2 | 50 |
| 4 | ПМЦК | Дымовая труба отд. Р-10/1 | 30 |
| 5 | ПМЦК | Дымовая труба № 1 отд. ИП-6а | 50 |
| 6 | ПМЦК | Дымовая труба № 2 отд. ИП-6а | 50 |
| 7 | И-11 | Дымовая труба КРС поз.35/1,2. на н/у отд. ИМ-2201 | 42 |
| 8 | ПМЦК | Факельный ствол № 4 | 80 |
| 9 | ПМЦК | Факельный ствол № 5 | 80 |
| 10 | ПМЦК | Факельный ствол № 7 | 35 |
| 11 | ИП-2-6 | Дымовая труба поз. 4/1.2 | 50 |

5.3 Проведение планово-высотной съёмки рельсовых путей подъёмных сооружений в количестве 6 единиц (ОАО «Синтез-Каучук):

| № п/п | Место установки грузоподъемного механизма | Название грузоподъемного механизма | Грузоподъемность - номинальная/ разрешенная, тн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цех ИП-3-4-5; Компрессорный зал | Кран мостовой электрический зав .№ 1391, рег. № 61029, (Красногвардейский крановый завод, 1979 г.) | 15,0/3,0 |
| 2 | Цех И-5в; Корпус № 5 | Кран мостовой электрический зав. № 00478, рег. № 61536, (Узловский завод механического оборудования, 1980 г.) | 20,0/4,0 |
| 3 | Цех И-5в; Корпус № 5 | Кран мостовой электрический зав. № 10785, рег. № 61554, (Узловский завод механического оборудования, 1980 г.) | 20,0/5,0 |
| 4 | Цех И-5п; Корпус № 1, отд. №1 | Кран мостовой электрический зав. № 9973, рег. № 42789, (Узловский завод механического оборудования, 1980 г.) | 15,0/3,0 |
| 5 | Цех водоснабжения; Машинный зал отд. С-7/2 | Кран мостовой электрический зав. № 5-355, рег. № 75431, (Узловский завод механического оборудования, 1975 г.) | 15,0 |
| 6 | Цех водоснабжения; Машинный зал отд. С-7/2 | Кран мостовой электрический зав. № 43768, рег. № 61307, (г. Ташкент, завод «Подъемник», 1978 г.) | 10,0 |

Проведение геодезической строительных конструкций зданий и сооружений, планово-высотной съёмки рельсовых путей подъёмных сооружений (с составлением отчета о техническом состоянии, выдается специалистом организации участником СРО на выполнение работ по инженерным изысканиям с допуском на особо сложные, опасные производственные объекты).

Ваш ответ просим направить в срок до ___10.12.2020 г___ - по адресу:

453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д.14, ООО УК «ТАУ НефтеХим», отдел производственного контроля ОАО «Синтез-Каучук» Шелудченко Ларисе Анатольевне (тел. (3473)29-46-66) и отдел производственного контроля ОАО «СНХЗ» Нуждину Александру Валерьевичу (тел. (3473)29-40-58, либо по электронной почте sheludchenko.la@skstr.ru, nuzhdin.av2@snhz.ru с пометкой «Коммерческое предложение на услугу по проведению ЭПБ на 2021 год».

Особые условия выполнения работ/оказания услуг:

- наличие действующей переоформленной лицензии Ростехнадзора в области деятельности, согласно предмету закупки;

- участник закупки должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков;

- участник закупки не должен быть включен ни в один из следующих реестров:

а) реестре недобросовестных Поставщиков по Федеральному закону № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

б) реестре недобросовестных Поставщиков, который велся до вступления в силу Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

в) реестре недобросовестных Поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- наличие постоянного представительства в Республике Башкортостан на время оказания услуг, позволяющего прибыть на предприятие Заказчика по его вызову в максимально короткое время (в течение 3 часов);

- посещение предприятия Заказчика представителями экспертной организации не реже двух раз в неделю;

- наличие договора страхования риска гражданской ответственности экспертной организации на случай причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц в случае непреднамеренной ошибки при проведении экспертизы;

- наличие договора страхования работников от несчастных случаев;

- наличие проверенных и исправных средств индивидуальной защиты (в том числе наличие шланговых противогазов) для проведения внутреннего осмотра (газоопасных работ);

- при передаче технической и иной документации по оказанию услуг по экспертизе промышленной безопасности и техническому освидетельствованию технических устройств, зданий, сооружений и строительных конструкций необходимо личное присутствие эксперта экспертной организации. Передача технической документации путем привлечения третьих лиц (курьерская служба, посредники, почта России и.т.д.) не допускается;

- прием и передача документов на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности и сдача результатов оказанных услуг производится на территории Заказчика:

а) ОАО «Синтез-Каучук» по адресу г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 14, здание С-10, 4 этаж;

б) ОАО «СНХЗ» по адресу г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 10, здание Н-15;

- передача документации для оказания услуг по проведению ЭПБ технических устройств производится в течение всего 2021 года (после проведения технического диагностирования согласно годовым графикам);

- услуга по внесению сведений в реестр заключений ЭПБ в Западно -Уральском управлении Ростехнадзора в городе Уфе по каждому виду технических устройств, зданий, сооружений и.т.д. осуществляется экспертной организацией;

- оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, зданий, сооружений и.т.д. составляет не более 60 календарных дней, включая внесение сведений в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности;

- оплата за оказанные услуги по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, зданий, сооружений, строительных конструкций и.т.д., производится по факту после получения оригинала заключения экспертизы промышленной безопасности и внесения сведений в Реестр заключений ЭПБ Ростехнадзора в течение 60 дней, после подписания акта выполненных работ;

- количество технических устройств может меняться в зависимости от объема выпускаемой продукции и загрузки мощностей производств.

В случае положительного решения к ответу просим приложить:

- копию лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений;

- копии свидетельств об аттестации экспертов в области надзора Э-7-ТУ, Э-7-ЗС, Э-14.4-ТУ первой категории;

- копии трудовой книжки экспертов в области надзора Э-7-ТУ первой категории, Э-7-ЗС первой категории, Э-14.4-ТУ первой категории, при отсутствии в штате экспертов копии трудового договора с экспертами в области надзора Э-7-ТУ первой категории, Э-7-ЗС первой категории, Э-14.4-ТУ первой категории.

- копии СРО на выполнение работ по инженерным изысканиям с допуском на особо сложные, опасные производственные объекты;

- коммерческое предложение с указанием стоимости (без НДС) выполнения услуги по выше перечисленным лотам (с разбивкой стоимости за единицу), и указанием системы налогообложения Вашей организации;

- копию Устава предприятия или учредительного договора;

- копию свидетельства о регистрации организации;

- копию свидетельства о внесении записи в единый госреестр;

- копию свидетельства о постановке на налоговый учёт;

- копию документа, подтверждающего полномочия должностного лица претендента на подписание договора;

- заполненную анкету;

- заполненный референц-лист.

А Н К Е Т А

| № п/п | Наименование сведений | Сведения, представляемые |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название организации |  |
| 2 | Прежнее название организации |  |
| 3 | Организационно-правовая форма (ООО, ОАО, ЗАО, ГУП, и др.) |  |
| 4 | Дата, место, орган регистрации, регистрационный номер |  |
| 5 | Почтовый адрес |  |
| 6 | Юридический адрес |  |
| 7 | Банковские реквизиты (в том числе ИНН, ОКПО) |  |
| 8 | Уставной капитал |  |
| 9 | Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество |  |
| 10 | Телефон, телефакс, телетайп, телекс, электронная почта, мобильный телефон |  |
| 11 | Головная организация |  |
| 12 | Дочерние организации |  |
| 13 | Регион, сфера деятельности, виды работ, на которые выдана лицензия, срок действия, регистрационный номер |  |
| 14 | Является ли организация плательщиком НДС |  |

Приложения к Форме:

Копии лицензий, копии разрешений Ростехнадзора на применение технических устройств на опасных производственных объектах, копии документов, подтверждающих аттестацию специалистов в области промышленной безопасности.

Руководитель организации

МП

Справочная информация

Контактные лица

| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон |
| --- | --- | --- |

Руководитель организации

МП

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ

по работам, выполненным организацией

_____________________________________

| № п/п | Наименование работ и объектов | Объём выполненных работ | Год выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |

Подпись руководителя