| НАИМЕНОВАНИЕ СИЗ (для приобретения) | Техническое описание | ГОСТ | Изображения |
| --- | --- | --- | --- |
| костюм утепленный для сливщиков-наливщиков | Тип А - для защиты от сырой нефти и нефтепродуктов. Куртка + полукомбинезон. Костюм со съемным утеплителем, с защитными накладками: на куртке- спереди, на плечах и рукавах; на полукомбинезоне - спереди, в области ягодиц и сзади по низу. Куртка с застежкой на двузамковую молнию и потайные петли, и пуговицы, с внутренним и внешним ветрозащитным клапаном. Кулиски на талии и по низу куртки - дополнительная защита от ветра. Объемные накладные карманы с клапанами, карман для телефона. Рукав с манжетами с эластичной тесьмой, с шевроном "ОйлСтат". Вортник-стойка утеплен флисом. Отстегивающийся, утепленный капюшон с козырьком. На съемном утеплителе - карманы и трикотажные напульсники на рукавах. Полукомбинезон с застежкой на молнию и ветрозащитный клапан. Боковые и нагрудный карманы. Объем в области колен для удобства. ткань основная: "Союз Антистат", смесовая с повышенным содержанием хлопка (70% хлопок, 30% полиэстер), с антистатической волоконной нитью Nega-Stat, с масло-водоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м. Ткань защитных накладок: "Оксфорд 210Т" (100% нейлон) с полиуретановым покрытием, плотность 150 г\кв.м. Ткань устойчива к воздействию масел, бензина, сырой нефти и нефтепродуктов. Утеплитель: "Филгуд", 100г\кв.м., куртка-3 слоя, полукомбинезон - 2 слоя. Подкладка: бязь +ветрозащитная ткань. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает максимальную видимость. Цвет: темно-синий, отделка-васильковый. ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.290¬2013. | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.290-2013 |  |
| Халат х/б, белый | Классическая модель. Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м². Застежка: на пуговицах. Воротник: отложной. Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах. Карманы: нижние накладные. Цвет: белый. ГОСТ 12.4.132-83, ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.132-83 ТР ТС 019/2011 |  |
| Костюм сварщика | Костюм: куртка и брюки. Ткань: "Парусина" и спилок. Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. Полочка с накладками: верхней, нижней и плечевой из спилка и с отрезным бочком из парусины, переходящего на спинку по боковому шву. Нижняя накладка с карманом в шве с наклонной линией входа. Плечевая накладка переходит на спинку по плечевому шву. Детали из спилка настрачиваются на полочку из х/б ткани. На отрезных бочках в области проймы вентиляционные отверстия в виде прорезных обметанных петель. На левой полочке внутренний накладной карман. Спинка со швом посередине, кокеткой. В шве притачивания кокетки спинки вентиляционные отверстия. Рукав втачной, двухшовный с локтевым и передним швами, внутренним напульсником с эластичной лентой по низу. Верхняя часть рукава с верхней и нижней накладками из спилка. Нижняя часть рукава с двумя вентиляционными отверстиями в области проймы в виде прорезных обмётанных петель. Воротник однослойный, отложной с накладкой из ткани "Молескин". Конец воротника с хлястиком с застежкой на петлю и пуговицу. Брюки прямые с застежкой на петли и пуговицы по бокам откидывающихся передних половинок. На поясе шлёвки из спилка. Передние половинки с цельновыкроенным поясом и накладкой из спилка. Накладка переходит на задние половинки по боковому шву, от боковой застёжки и до линии низа состоит из трех частей. Задние половинки брюк с притачным поясом, вытачками по линии талии, накладками из парусины по низу, внутренними карманами в боковых швах, закрепленными верхними срезами по поясу задних половинок. В вершинах шаговых швов вентиляционные отверстия в виде прорезных обметанных петель. Ткань верха: парусина, лен — 49%, хлопок — 51%, 550г/м2, огнестойкая пропитка, спилок (кожа) — 100%. ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11611-2011 | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ИСО 11611-2011 |  |
| Костюм сварщика на утепляющей подкладке | Костюм: куртка и брюки. Куртка с пристёгивающимися утепляющей подкладкой и капюшоном, центральной правосторонней потайной застежкой на петли и пуговицы. Полочка с защитной накладкой из спилка, состоящей из кокетки, переходящей на спинку, двух средних (боковая и центральная) и нижней частей. Нижняя часть полочки с боковым карманом с наклонной линией входа. Спинка с кокеткой. Нижняя часть спинки со средним швом. Воротник однослойный с накладкой из ткани "Молескин". Рукав втачной, двухшовный состоит из частей: верхней и нижней. Верхняя часть рукава состоит из трех частей спилка. Нижняя часть рукава из ткани "Парусина" с вентиляционными отверстиями в виде прорезных обмётанных петель в области подмышечной впадины. По низу переднего шва рукава хлястик с застёжкой на одну петлю и две пуговицы для регулирования ширины. На полочках в области подмышечных впадин вентиляционные отверстия в виде прорезных обмётанных петель. Капюшон состоит из двух боковых частей с вытачками в вершине среднего шва, с кулисой по лицевому краю с киперной лентой. По низу капюшона обмётанные петли для пристёгивания к воротнику куртки. Пристёгивающаяся утепляющая подкладка куртки с втачными, двушовными рукавами, правосторонним ветрозащитным клапаном. Утепляющая подкладка пристегивается к верху по борту на прорезные обмётанные петли и пуговицы, по горловине - на навесные петли и пуговицы, по плечевым и боковым швам и по низу рукавов- на завязки. В верхнем отлетном углу ветрозащитного клапана утепляющей подкладки навесная петля из киперной ленты для крепления к левой полочке. На подкладке правой полочки внутренний накладной карман. Горловина, борт, низ изделия и рукава окантованы. Брюки с застежкой в боковых швах, цельнокроеным поясом на участке передних половинок и притачным на участке задних половинок, шлевками. На передних половинках с переходом на задние настрочены усилительные накладки из спилка, состоящие из трех частей - верхней, средней и нижней. Задние половинки брюк с вытачками от линии талии, боковыми карманами, защитными накладками по шаговому шву (из спилка) и низу, вентиляционными отверстиями у вершины шаговых швов в виде прорезных обмётанных петель. Пристёгивающаяся утепляющая подкладка брюк с широким фигурным цельнокроеным поясом, застежкой в среднем шве передних половинок брюк и поясе на петли и пуговицы, фигурными разрезами по низу шаговых швов. Передние половинки брюк с мягкими складками в области колена. Бретели со стороны спинки со вставками из эластичной ленты и держателями. На концах бретелей и держателях петли для пристёгивания к поясу брюк на пуговицы. По низу боковых швов пристёгивающейся подкладки брюк киперная лента для фиксации вокруг ноги. Утепляющая подкладка крепится к изделию с помощью пуговиц по линии талии и навесных петель в шве притачивания пояса верха брюк и на завязки по низу шаговых швов. Разрезы и низ брюк окантованы. Ткань верха: парусина, лен — 49%, хлопок — 51%, 550 г/м2, огнестойкая пропитка, спилок (кожа) — 100%. Утеплитель: ватин, 2 слоя. | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ИСО 11611-2011 ГОСТ Р 12.4.236-201111 |  |
| Жилет утепленный | Жилет с притачной утепляющей подкладкой, центральной застежкой на петли и пуговицы, закругленными краями по верхнему краю борта. По талии спинки - двойной хлястик с застежкой на петлю и пуговицу. Борта, горловина, проймы - синтепон, 2 слоя. Ткань верха: диагональ, хлопок - 100%, 230 г/м², наличие антистатичной нити. Цвет: черный. | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011 |  |
| Подшлемник трикотажный (шапка) | Шапка выполнена из трикотажного полотна с отворотом. Внутренняя часть с утеплителем. Ткань: трикотажное полотно, акрил - 100%. Утеплитель: Тинсулейт™ (Шелтер, Изософт) Цвет: темно-синий, черный. | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 5274-90 |  |
| Шапка ушанка с креплениями для каски | Ткань: Оксфорд. Отделка: искусственный мех "Мутон" Утеплитель: подкладка на флисе. Крепление для каски | ТР ТС 017/2011 |  |