Опросный лист 
       для подбора замены кондесатора поз.3 цеха И-3

Горизонтальный теплообменный аппарат

Площадь поверхности 318 м2

Диаметр 1216 мм

Длина цилиндрической части 3997 мм

Трубки 25*2,5*4000 мм, число трубок 1028 мм

Температура расчетная трубного пространства 60 градусов

Температура расчетная межтрубного пространства 100 градусов

Расчетное давление трубного= межтрубному =0,6 МПа

Рабочее давление трубного 0,35 МПа

Рабочая температура трубного 40 градусов

Рабочее давление межтрубного 0,15 МПа

Рабочая температура межтрубного 55 градусов

Материал корпуса 12Х18Н10Т

Материал трубок 12Х18Н10Т

| № | Наименование | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип теплообменника |  |
|  | – кожухотрубный/пластинчатый/емкостной |  |
| 2. | Исполнение |  |
|  | – горизонтальное/вертикальное |  |
| 3. | Назначение |  |
|  | – отопление/ГВС/технологический процесс/. | Конденсация углеводородных паров с верха колонны |
|  | – регенерация турбин/охлаждение/др. |  |
| 4. | Тепловая мощность* |  |  |
| 5. | Расчетные параметры |
|  | – давление максимальное | МПа | 0,6 |
|  | – температура максимальная | Градус цельсия | 60/100 |
| 6. | Греющая(охлаждающая) среда в трубном пространстве: |
|  | – наименование | Пром вода |
|  | – давление рабочее | МПа | 0,35 |
|  | – температура на входе |  | 18 |
|  | – температура на выходе** |  | 35 |
|  | – допустимые потери давления |  |  |
|  | – расход** | т/час | 101 |
| 7. | Нагреваемая(Охлаждаемая) среда в межтрубном: |
|  | – наименование | Углеводородные пары |
|  | – давление рабочее | МПа | 0,15 |
|  | – температура на входе |  | 44 |
|  | – температура на выходе |  | 44 |
|  | – допустимые потери давления |  |  |
|  | – расход* | т/час | 20 |
| 8. | Материал корпуса *** | НЖ (титан) |
| 9. | Материал теплообменных труб*** | НЖ(титан) |

Примечания:

* – указать либо расход, либо тепловую мощность аппарата;

** – если величина не указана, она будет определена из расчета;

*** – для кожухотрубных, либо емкостных теплообменников;

| Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |
| Особые условия: |  |
| Комплектность поставки: |  |
| Необходимое количество аппаратов |  |
| Требуемая дата поставки |  |
| Требуемый вид поставки (ж.д./автомобильный транспорт |
| /самовывоз) |  |
| Сведения о заказчике: |  |
| Наименование организации: |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О.,должн.) |  |
| № тел. |  | № факса |  |
| электронная почта |  |
| почтовый индекс |  | страна |  |
| область |  | город |  |
| улица |  | дом |  | офис |  |