О П Р О С Н Ы Й  Л И С Т

для заказа пароэжекторного вакуумного насоса

1. Наименование организации (предприятия) -потребителя__АО СНХЗ _____________________________

_____________________________________________________________________________________

2. Наименование объекта, где применяется пароэжекторный вакуумный насос, область его применения ____Цех Н-13, Установка Агидола кристаллического _________________________________________________________________

3. Параметры и характеристики объекта.

3.1. Требуемое давление для технологического процесса, Па (мм рт.ст.)  __10 мм рт ст __________________

3.2. Сопротивление по тракту вакуумпровода от насоса до откачиваемого объема: схема вакуумпpовода (длина, диаметр, количество поворотов, сужений вакуумпpовода, наличие арматуры и ее тип) _____________________________________________________________________

3.3  Давление на входе в насос Па (мм рт.ст.)_________________________________________

3.4. Противодавление на выходе из насоса Па (мм рт.ст.)_______________________________

4. Параметры энергоносителей, имеющиеся на объекте.

4.1. Рабочий водяной пар:

- Давление пара на входе в эжекторы, ата, (абс.) мин. __6_________ макс. ______8________

- Температура пара, 0С  мин. ___157________ макс._____159________

4.2. Охлаждающая вода:

- Температура воды на входе в конденсаторы, 0С  мин. ____2______ макс. ______________

ограничение по температуре охлаждающей воды  на выходе из конденсатора, 0С

________28_______________________________________________________________________

- Давление, кгс/см2 (изб) мин._______________ макс._________________

5. Условия эксплуатации пароэжекторного вакуумного насоса.

5.1. Характеристика отсасываемой среды

- Количество отсасываемой смеси, кг/ч ___100 ________________________________________

- Состав (в % по весу) ____азот 85-90%, метанол 10-15%. ______________________________________________________

- Мольная масса каждого компонента ____________________________________________

- Конденсирующиеся пары (% по весу) ____________________________________________

- Температура смеси на входе в насос,0С __до 35________________________________________

- Коррозионность среды ________________________________________________________

- Взрывоопасность смеси ___да____________________________________________________

5.2. Режим работы насоса (непрерывный, периодический)__непрерыный____________________________

- Условия установки насоса ( в отапливаемом помещении, наружная установка)

_____Наружная установка  ______________________________________________________________________

5.4. Способ установки насоса (барометрический, полу-барометрический, не барометрический) ________________________________________________________________________________

6. Тип конденсатора (смешения или поверхностный)_Смешения _________________________________

7. Материальное исполнение насоса.

7.1. Эжекторы  ____12Х18Н10Т_ _____________________________________________________________

7.2. Рабочие сопла  12Х18Н10Т_ _______________________________________________________________

7.3. Конденсаторы ___09Г2С_ ____________________________________________________________

8. Предварительная откачка.

8.1. Суммарный объем аппарата (вакуумной системы), м3 ___60__________________________

8.2. Время откачки аппарата от атмосферного давления до ________________ Па (мм рт.ст.),

мин. ____________________________

9. Данные для оптимизации.

9.1. Годовой фонд времени работы насоса, ч _________________________________________

9.2. Стоимости: рабочий пар, руб./т. __________; охлаждающая вода, руб./м3 воды ___________

10.  Дополнительные данные____

Сущ установка: БСН 100*10/6-20. Три ступени, два конденсатора смешения. Пар 6 кг/см2, температура 158 С, расход 1230 кг/ч. Вода 2 кг/cм2, температура 28 С, расход 57 м3/ч

________________________________________________