Техническое задание

Необходимо приобрести  седельный тягач Камаз,   с доработкой под ДОПОГ для перевозки опасных грузов для АО «СНХЗ»

Тип ТС ----- седельный тягач Камаз

Колесная формула ---- 6х4

Подвеска---рессорная

Высота седельного устройства-----от 1255 до 1330 мм

Предельная нагрузка на седельное устройство-----15тн.

Масса перевозимого груза----------до 38 тн.

Топливный бак -----300л.

Двигатель----- Все                                                                                                                             Мощность, л.с-------350-400

Коробка передач---------ZF

Спальное место-----------1

Отопитель кабины Планар -4Д-24

Тахограф с блоком СКЗИ

Предпусковой подогреватель

Устройство ограничения скорости

Выхлопная труба  нижняя с искрогасителем.

Защитный кожух топливного бака

Проблесковые маячки на кабину

Держатели для табличек опасного груза

Главный выключатель АКБ с защитой степени IP 65, (с кнопкой управления выключателем  в кабине автомобиля)

Пенал для огнетушителей.