1) Требования к серверной платформе:

- поддержка не менее двух процессоров;

- не менее двух установленных процессоров с количеством ядер не менее 28, базовой тактовой частотой не менее 2,6 ГГц и кэш-памятью третьего уровня не менее 42 МБ на каждый;

- не менее 16 разъемов для установки модулей памяти DDR4 с частотой до 3200 MHz;

- иметь суммарный объём ОЗУ - не менее 1024 ГБ ECC REG двух ранговыми модулями 64 ГБ 32000 MHz RDIMM ECC;

- модули оперативной памяти должны обеспечивать работу в режиме максимальной производительности контроллера оперативной памяти.

- наличие не менее двух твердотельных накопителей форм-фактором 2.5, объемом не менее 480 ГБ каждый;

- наличие не менее шести жестких дисков SAS форм-фактором 2,5 объемом не менее 2.4 ТБ каждый и скоростью вращения шпинделя 10k rpm;

- наличие RAID контроллера жестких дисков, с поддержкой уровней RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. RAID контроллер должен иметь не менее 8 GB кеш памяти.

- не менее 2-х физических портов подключения Ethernet скоростью 10 Гб/с SFP+;

- не менее 2-х физических портов FC 32 Gb/s;

- не менее 2-х физических портов подключения Ethernet скоростью 1 Гб/с (RJ-45);

2)Требования к другим интерфейсам:

- не менее одного выделенного порта для управления 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45);

Требования к портам ввода-вывода:

- Не менее одного порта USB 3.0 на задней панели сервера;

- Не менее одного порта USB 2.0 на фронтальной панели сервера;

- Не менее одного порта USB 2.0 на задней панели сервера;

- Не менее одного порта VGA на задней панели сервера;

3) Требования к интегрированному контроллеру для удаленного управления сервером:

- совместимость с IPMI 2.0;

- наличие Web-интерфейса;

- возможность добавления лицензии для обеспечения графического перенаправления консоли в любом состоянии сервера;

4) Требования к блокам питания:

- Не менее двух блоков питания мощностью не менее 1100 Ватт с возможностью горячей замены;

5) Требования к монтажу в стоечные конструкции:

- занимаемое в стойке место - не более 2U;

- комплект стоечных с возможностью полного выдвижения сервера из монтажного шкафа.

6) Доставка силами Поставщика на адрес: г. Стерлитамак, ул. Техническая д.14